## Slide 1
PADRÃO DE ATIVAÇÃO MUSCULAR DURANTE POSIÇÃO SENTADA EM INDIVÍDUO COM LESÃO MEDULAR COMPLETA E INDIVÍDUO SAUDÁVEL: ESTUDO DE CASO
CHACON, P.F.S.1,3; HOLANDA, L.J.1; PEREIRA, M.A.V.1; SILVA, P.M.M.1; URBINI, L.F.1; SIMÃO, C.R.2,3; LACERDA, M.O.3; MORYA, E.1; MOIOLI, R.C.1; BRASIL, F.L.1.
1 Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), Instituto Santos Dumont (ISD), Macaíba/RN, Brasil; 2 Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS), Instituto Santos Dumont (ISD), Macaíba/RN, Brasil; 3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, Brasil. E-mail: pablochacon10@gmail.com
INTRODUÇÃO
A ineficiência do controle motor, a nível de tronco, em indivíduos com lesão medular (LM) tem relação com o déficit de ativação do padrão de atividade muscular.
A eletromiografia (EMG) de superfície pode ser utilizada na análise desse comportamento muscular, caracterizando-o em uma sequência temporal e extensão espacial dos conjuntos motores segmentares.
RESULTADOS
OBJETIVO
Comparar o padrão de ativação muscular, anterior e posterior do tronco, na postura sentada de indivíduo com LM completa e de indivíduo saudável.
METODOLOGIA
Aquisição do sinal de EMG utilizando o equipamento TRIGNO™ Wireless System.
CONCLUSÃO
Maior magnitude do sinal dos músculos posteriores do tronco em comparação com os músculos anteriores no sujeito com LM.
No indivíduo com LM o início do tempo de contração muscular ocorre em menos de um segundo em mais músculos que no sujeito saudável.
Investigações com mais sujeitos são necessárias para extrapolação dos resultados.
REFERÊNCIAS
O procedimento experimental consistiu na tentativa única de manutenção da postura sentada por 30 segundos para ambos os sujeitos.
O sinal foi processado no MATLAB™, com rotina de processamento customizada:
Figura 1: Vista anterior e posterior do posicionamento dos sensores de EMG.
A raiz do valor quadrático médio (RMS) das contrações e o tempo de início da primeira contração de cada músculo foram determinados.
Figura 2: Gráfico mostrando a amplitude de RMS das contrações musculares.
Figura 3: Gráfico mostrando o tempo de início da primeira contração de cada músculo.
YIP, P.K.; MALASPINA, A. Spinal cord trauma and the molecular point of no return. Mol Neurodegener. v. 7, n. 6, pp. 1-10, 2012.
SHERWOOD, A.M.; MCKAY, W.B.; DIMITRIJEVIC, M.R. Surface EMG. Muscle & Nerve, v. 19, pp. 966-979, Aug. 1996.
STEELE, C. EMG Analysis Methods on Robotic Gait Machines (Book style with paper title and editor). Ed. Croatia: InTech, pp. 19-34, 2012.
MERLETTI, R; PARKER, P.A. Basic Physiology and Biophysics of EMG Signal Generation (Book style). Ed. Canada: IEEE PRESS, 2004, pp. 1-25.
HORAK, F.B. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age and Ageing, pp. 7-11, 2006.
O’SULLIVAN, P.B. et al. Effect of different upright sitting postures on spinal-pelvic curvature and trunk muscle activation in pain-free population. Spine, vol. 31, n. 19, pp. 707-712, Sep. 2006.